Material Safety Data Sheet

[제1항] 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 ◦ DBL 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 ◦ PVC 열안정제. 다. 제조사/공급자/유통업자 정보 ◦ 회사명: 우창실업 ◦ 주소: 충청남도 서산시 지곡면 환성리 223-34 ◦ 긴급전화번호: 041-664-6671

[제2항] 유해성∙위험성

가. 유해성∙위험성 분류 ◦ 발암성: 1B ◦ 생식세포 변이원성: 1B ◦ 생식독성: 1B ◦ 특정표적장기 독성(반복노출): 1 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 ◦ 그림문자 ◦ 신호어 위험 ◦ 유해∙위험문구 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 암을 일으킬 수 있음 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 장기간 또는 반복노출되면 장기에 손상을 일으킴 ◦ 예방조치문구 - 예방 사용전 취급설명서를 확보하시오. 모든 안전예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진∙흄∙가스∙미스트∙증기∙스프레이를 흡입하지 마시오 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 마시오. 적절한 개인 보호구를 착용하시오 - 대응 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언∙주의를 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치∙조언을 구하시오 - 저장 밀봉하여 저장하시오. - 폐기 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물∙용기를 폐기하시오. 다. 유해∙위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해∙위험성(NFPA) ◦ 보건: 1 ◦ 화재: 1 ◦ 반응성: 0

[제3항] 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 구성성분의 명칭 ◦ 아래표 참조 나. 함유량 물질명 CAS No. 함유량 Dibasiclead stearate 56189-09-4 >98%

[제4항] 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 ◦ 노출로 인한 영향이 나타날 경우 노출원으로부터 똘어지시오 ◦ 눈에 들어간 경우 눈꺼풀을 들어올려 15분간 물로 충분히 씻어내시오 ◦ 눈에 화학물질이 들어간 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오 ◦ 많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하시오 ◦ 콘택트렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 렌즈를 제거하시오 나. 피부에 접촉했을 때 ◦ 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오 ◦ 피부질환의 증상이 지속되는 경우 의사의 진찰을 받으시오 ◦ 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기전에 세탁하시오 ◦ 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오 다. 흡입했을 때 ◦ 이상 증상이 지속되는 경우 의사의 진찰을 받으시오 ◦ 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오 ◦ 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오 ◦ 환자를 보온안정시키시오 ◦ 환자를 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오 라. 먹었을 때 ◦ 구토를 유도하지마시오 ◦ 의료인의 지시에 따라 구토유도를 결정하시오 ◦ 의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 음식물의 섭취를 금하시오 ◦ 의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하시오 ◦ 화학물질을 섭취하거나 마신경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오 ◦ 환자를 혼자있게 방치하지 마시오

[제5항] 폭발∙화재시 대처방법

가. 적절한 소화제 ◦ 적절한 소화제: 분말소화약제, 이산화탄소, 일반적인 포발 ◦ 부적절한 소화제: 자료없음 ◦ 대형화재시: 물질자체의 또는 연소생성물의 흡입을 피하시오. 저지대를 피하고 바람과 반대 방향에 있도록 하시오 일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오 추후 처리를 위해 도랑이나 둑을 쌓아 화재진압수를 모았다가 처리하시오 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 ◦ 열분해 새성물: 납, 탄소산화물, 납 산화물 ◦ 화재 및 폭발위험: 경미한 화재이험이 있음 ◦ 분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음 다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 ◦ 추후의 처리를 위한 제방을 축조하시오 ◦ 주변화제에 적응한 소화제를 사용하시오

[제6항] 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 ◦ 기준량 이상 배출시 정부부처 또는 지방자치단체레 배출내용을 통보하시오 ◦ 노출지역을 결리조차하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오 ◦ 상하수도와 격리된 장소에 저장하시오 ◦ 추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 ◦ 대기: 적절한 환기를 실시하시오 ◦ 토양: 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오 ◦ 수중: 자료없음 다. 정화 또는 제거방법 ◦ 소량누출시: 누출물질을 적당한 용가에 담고 오염지역을 청소하시오 바람을 등지고 대피하시오 ◦ 다량누출시: 자료없음

[제7항] 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 ◦ 분진의 발생 및 비산을 방지하시오 ◦ 안면보호구를 착용하시오 ◦ 입자상 물질과 기스등의 흡입을 피하시오 ◦ 적절한 제어풍속을 갖는 국소배기장치에서 사용하시오 ◦ 적합하고 인증된 안전,보호장비를 사용하시오 ◦ 직접적인 신체접촉을 피하시오 ◦ 화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오 나. 안전한 저장방법 ◦ 밀폐용기에 저장하시오. ◦ 환기가 잘되는 장소에 저장하시오 ◦ 열, 물과의 접촉을 피하시오

[제8항] 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 ◦ 국내규정: 자료없음 ◦ ACGIH규정: 자료없음 ◦ 생물학적 노출기준: 자료없음 나. 적절한 공학적 관리 ◦ 밀폐설비 또는 국소배기장치를 설치하시오 ◦ 폭발위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오 다. 개인보호구 ◦ 호흡기 보호: 한국산업안전보건공단의 인증을 핀한 호흡용보호구를 착용하시오 ◦ 눈 보호: 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오 근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식)및 세안설비를 설치하시오 ◦ 손 보호: 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오 ◦ 신체보호: 피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오

[제9항] 물리화학적 특성

가. 측정자료의 명확한 단위 또는 참고조건 기재 ◦ 외관: 흰색 파우더 ◦ 냄새: 자료없음. ◦ pH: 자료없음 ◦ 녹는점/어느점: 자료없음 ◦ 초기 끓는점과 끓는점 범위: 자료없음 ◦ 인화점: 자료없음 ◦ 증발속도: 자료없음 ◦ 인화성(고체,액체): 자료없음 ◦ 인화 또는 폭발한계 상한/하한: 자료없음 ◦ 증기압: 자료없음 ◦ 용해도: 자료없음 ◦ 증기밀도: 자료없음 ◦ 비중: 자료없음 ◦ n-옥탄올/물 분배계수: 자료없음 ◦ 자연발화온도: 자료없음 ◦ 분해온도: 자료없음 ◦ 점도: 자료없음 ◦ 분자량: 자료없음

[제10항] 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 ◦ 상온 및 상압에서 안정함. 나. 피해야 할 조건 ◦ 열, 화염, 스파크, 및 기타 점화원을 피할 것. ◦ 혼합금지 물질과의 접촉을 피하시오 다. 피해야 할 물질 ◦ 강한 산화제. 라. 분해시 생선되는 유해물질 ◦ 납, 탄소화합물, 납산화물.

[제11항] 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한정보 ◦ 자극, 구역, 구토, 설사, 변비, 위통, 흉통, 피로, 수면장애, 정서장애, 근육경련, 시각장애, 신장이상, 간이상, 마비, 뇌이상, 혈압변화, 식욕부진, 체중감소, 두통, 관절통증, 눈손상, 호르몬계 이상, 신경이상, 생식계 이상, 충생이사으 혼수 나. 건강유해성 정보 ◦ 급성독성 경구 : LD50 12428mg/kg Rat 경피 : 자료없음 흡입 : 분진LC50 1.241 mg/ℓ 4hr Rat ◦ 발암성 산업안전보건법: 자료없음 노동부고시: 자료없음 IRAC: Group 2A(Lead compunds, inorganic) OSHA: 자료없음 ACGIH: A4(Stearates) NTP: R(Lead Compounds) EU CLP: 자료없음 ◦ 생식세포변이원성 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수 있음 ◦ 특정 표적장기 독성 신경계, 신장, 기형유발물질(납과 무기납 화합물)

[제12항] 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 ◦ 자료없음 나. 잔류성 및 분해성 ◦ 잔류성: log kow 15.64 ◦ 분해성: 자료없음 다. 생물농축성 ◦ 농축성: BCF 3.16(추정치) ◦ 생분해성: 33% 14day(분해가 되지 않아 생체내 축척될 잠재성이 높음) 라. 토양이동성 ◦ Koc 83500000(토양에 흡착될 수 있음, 추정치) 마. 기타 유해영향 ◦ 자료없음

[제13항] 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 ◦ 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오 나. 폐기시 주의사항 ◦ 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

[제14항] 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) ◦ 자료없음 나. 적정선적명 ◦ 해당없음 다. 운송에서의 위험성 등급 ◦ 해당없음 라. 용기등급 ◦ 해당없음 마. 해양오염물지 ◦ 자료없음 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대첵 ◦ 해당없음 ◦ 해당없음

[제15항] 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 ◦ 자료없음 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 ◦ 취급제한물질 ◦ 유독물 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 ◦ 자료없음 라. 폐기물관리법에 의한 규제 ◦ 자료없음 마. 기타국내 및 외국법에 의한 규제 ◦ 자료없음

[제16항] 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ◦ KOSHANET 나. 최초작성일 ◦ 2010-06-30 다. 개정횟수 및 최종개정일자 ◦ 개정횟수: 0회 ◦ 최종 개정일자: 라. 기타 ◦ 자료없음